## Slide 1: NEXT Feldüberwachung
Das Managementwerkzeug für Ihren Betrieb

## Slide 2: NEXT Wetterstation Basic
Merkmale
Autarke Wetterstation dank Solar Panel und Akku
Sensoren für: Lufttemperatur, Luftfeuchte und Niederschlag
Virtuelle Sensoren: Blattfeuchte, Delta T, Taupunkt und Dampfdruckdefizit
Weltweiter Zugriff auf die Daten per Browser und App
Integriert in das NEXT Farming OFFICE AG
Geeignet für direktes Feldklima Monitoring, Niederschlagsüberwachung und Krankheitsmodellierung
Technische Daten
Stromversorgung: Solarpanel + Superkondensator Daten: 15 min Wetterdatenspeicherung 15 min Übertragung
Übertragung: LoRa WAN oder NB IoT (Karte)

## Slide 3: NEXT Wetterstation Eco
Merkmale
Autarke Wetterstation dank Solar Panel und Akku
Kompatible mit allen Sensoren
Jederzeit erweiterbar
Weltweiter Zugriff auf die Daten per Browser und App
Integriert in das NEXT Farming OFFICE AG
Geeignet für Niederschlagsmonitoring, Bodenfeuchtemessung, Pegelmessung und Krankheitsmodellierung
Technische Daten
Akku: 6V Bleiakku Strom: 1,5 Watt Solarpanel Speicher: 8 MB Daten: 15 min Wetterdatenspeicherung 30 min Übertragung
Übertragung: 2G + 4G / LoRa WAN / NB IoT

## Slide 4: NEXT Wetterstation Pro
Merkmale
Autarke Wetterstation dank Solar Panel und Akku
Weltweiter Zugriff auf die Daten per Browser und App
Integriert in das NEXT Farming OFFICE AG
Kompatible mit allen Sensoren
Jederzeit erweiterbar
Geeignet für Wetterdatenerfassung, Bewässerungssteuerung und Krankheitsmodellierung
Technische Daten
Akku: 6V Bleiakku Strom: 1,5 Watt Solarpanel Speicher: 8 MB Daten: 15 min Wetterdatenspeicherung 30min Übertragung
Übertragung: 2G + 4G

## Slide 5: NEXT Sericevertrag – passender Service für Ihre Station
Servicevertrag – S
Roaming in alle DE-Netze
2G + 3G + 4G und NB IoT
Geeignet für die Datenübertragung aller Wetterstationsmodelle
Roaming in weiteren 100 Ländern
Keine Warn-SMS möglich
Telefonsupport
Servicevertrag – M
Roaming in alle DE-Netze
2G + 3G + 4G
Geeignet für die Datenübertragung von Eco und Pro
Roaming in allen Ländern der EU
Warn-SMS möglich
Telefonsupport
Servicevertrag – L
Roaming in alle DE-Netze
2G + 3G + 4G
Geeignet für die Datenübertragung von Eco und Pro
Roaming in allen Ländern der EU
Warn-SMS möglich
Telefonsupport
iMeteo Prognosedienst

## Slide 6: Wetterdaten, Analyse und Prognose
NEXT Wetterstation

## Slide 7: Wetterdaten im NEXT FarmingOFFICE

## Slide 8: Wetterdaten im NEXT FarmingOFFICE - Maßnahmenbuchung

## Slide 9: Wetterdaten im NEXT FarmingOFFICE - Auswertung

## Slide 10: Wetterdaten im NEXT FarmingOFFICE - Dashboard

## Slide 11: Bodenfeuchte in sechs Tiefen mit Sentek Drill & Drop
Sensoren für Temperatur, Feuchte und Salzgehalt im Boden.
5cm
15cm
25cm
35cm
45cm
55cm

## Slide 12: Bewässerungsanalyse mit Hilfe eines Summengraphs
Bewässerungs-gabe 15mm
Bewässerungs-gabe 12mm
Bewässerungs-gabe 15mm
Bewässerungs-gabe 15mm
Bewässerungs-gabe 8mm

## Slide 13: Bewässerungsanalyse mit Hilfe eines Stapeldiagramms

## Slide 14: Bewässerungsanalyse mit Hilfe eines NfK-Graphs

## Slide 15: NEXT MobileWetterAPP

## Slide 16: Zusatzdienst: iMeteo Wettervorhersage
iMeteo ist der mikrolokale Wettervorhersagedienst der NEXT Wetterstation. Dieser Zusatzdienst modelliert eine präzise und verlässliche 7 und 14 Tage Wettervorhersage für den GPS-Standort der Wetterstation.
Nach den ersten 30 Tagen der Freischaltung beginnt die MLM-Prognose. Diese Prognose präzisiert anhand der Wetterstations-daten der vorherigen 30 Tage die Zuverlässigkeit weiterer Vorher-sagen. Somit wird die Genauigkeit der Lufttemperaturprognosen um >20% gesteigert. Durch künstliche Intelligenz werden die verschiedenen Prognosemodelle optimal für den Standort der Wetterstation kombiniert.
- die Prognose für die nächsten 24h wird stündlich aktualisiert.
- die Prognose für die nächsten 7 Tage wird 2x tägliche aktualisiert.
Des Weiteren werden Prognosemodelle für die Arbeitsplanung berechnet:
- Prognosen über Düngeeffektivität
- Befahrbarkeit des Feldes
- Bearbeitbarkeit des Feldes
- und viele Weitere

## Slide 17: iMeteo Wettervorhersage

## Slide 18: Arbeitsplanungsmodelle basierend auf iMeteo Wettervorhersage

## Slide 19: NEXT Krankheitsmodelle - Zusatzdienst
Krankheitsmodelle basierend den Daten der Wetterstation
Hohe lokale Genauigkeit durch lokale Messung
Krankheitsmodelle berechnen den aktuellen Infektionsdruck im Bestand
Bedingung für Schädlinge werden ebenfalls berechnet (Aufkommen bzw. zu Flug)
Gemessen Daten werden nach bewährten Formeln verarbeitet

## Slide 20: Modellberechnung: Fusarium
Modellberechnung
Lufttemperatur, Luftfeuchte und Blattfeuchte wird für die Berechnung benötigt.

## Slide 21: Modell: Fusarium Infektion

## Slide 22: Modellberechnung: Monilia laxa

## Slide 23: NEXT FarmView - Zusatzdienst
Ermöglicht das Anlegen von Schlägen mit Früchten
Funktion Irrimet: Berechnet die Wasserbilanz je Schlag
  Hilfsmittel für die Planung der Bewässerungsgaben
  (Wasserzufuhr (Regen + Bewässerung) - Entzug von Wasser (Evapotranspiration))
  Notwenige Sensoren für die Berechnung von ET0 nach Penman: Lufttemperatur, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Niederschlag und Sonneneinstrahlung (für die Berechnung der Evapotranspiration)
  Auch in Verbindung mit virtueller Wetterstation möglich

## Slide 24: NEXT FarmView - Wasserbilanzberechnung

## Slide 25: Wetterstationsnetzwerk

## Slide 26: Remote Schädlingsmonitoring
NEXT iScout

## Slide 27: NEXT iScout Schädlingsfalle
Technische Daten
Kamera: 10 Megapixel
Daten: 1 bis 3 Bilder pro Tag
Übertragung: 3G / LTE
Speicher: 1 GB
Geeignet für diverse Motten (Traubenmotte), Bohrer und Fliegen.
Merkmale:
Autarke Schädlingsfalle
Fernfeldüberwachung
Hochauflösende Bilder der Klebeplatte
Automatische Identifizierung und Zählung der Schädlinge
Bildliche und grafische Darstellung der Schädlingsentwicklung
Abrufbar im Web und mit NEXT MobileWetter APP

## Slide 28
Produkt | Schädling
iScout Pheromone | Maiszünsler Maiswurzelbohrer Erbsenwickler Obstbaumeule Apfelwickler Lauchmotte Gemüseeule Versch. Im Forst Weinrebenmotte ….
iScout Fruite Fly | Fruchtfliegen ()
iScout Bug | Wanzen Käfer
iScout Color | Rapsglanzkäfer Rapsstängelrüssler Möhrenfliege Alle Schädlinge mit Farbfalle

## Slide 29: NEXT iScout Schädlingsfalle - KI
automatische Identifizierung und Zählung der gefangen Schädlinge
Grafische und bildliche Darstellung im Webportal http://nextfarming.fieldclimate.com/

## Slide 30: NEXT iScout Schädlingsfalle - Pheromone

## Slide 31: NEXT iScout Schädlingsfalle - Farbtafel

## Slide 32: Remote Feldüberwachung
NEXT CropView

## Slide 33: NEXT CropView Feldkamera
Technische Daten
Kamera: 10 Megapixel
Bildübertragung: 1 bis 3 Bilder pro Tag
Panoramaoptik: ca. 130 º
Zoomoptik: ca. 80 º Winkel
Datenübertragung: 3G / LTE
Merkmale:
Hochauflösende Panorama- und Zoombilder
Bildliche Darstellung der Pflanzenentwicklung
Ertragsüberwachung und -schätzung
Vermessungsfunktion
Fernfeldüberwachung
Abrufbar im Web und mit NEXT MobileWetter APP

## Slide 35
48 Stunden und 5 mm Niederschlag später

## Slide 36
Messfunktion im Portal

## Slide 37
25.05.2017 – 25.06.2017

## Slide 38
Wetterdatenerfassung + Krankheitsmodelle+
Bewässerungsoptimierung
Niederschlagserfassung +
Bewässerungsoptimierung
Schädlingsmonitoring
Wachstumsmonitoing